## Slide 1
, Transformada Discreta de Fourier (TDF)
Transformada Discreta de Fourier
clear all
close all
f=input('f='); %frecuencia de la señal
N=input('N=');%longitud de la muestra
fs=input('fs=')%frecuencia de muestreo
Ts=1/fs;%período de muestreo
n=0:1:N-1; %secuencia de tiempo
y=sin(2*pi*f*n*Ts); %señal a representar
plot(n*Ts,y,'-o') %grafica la señal a representar
C = zeros(size(y)); %prepara vector de coeficientes con ceros
for k = 0 : N - 1 % para cada coeficiente
s = 0; %valor inicial del coeficiente
for n = 0 : N - 1 % para cada valor de tiempo
%s = s+y1(n + 1) * exp(-j*(2 * pi * k / N)*n); %valor parcial de coef.
s = s+y(n + 1) * exp(-j*(2 * pi *k*Ts)*n); %valor parcial de coef.
end
C(k + 1) = s; % valor final de cada coeficiente
end
deltaf=fs/N;
TDF

## Slide 2
deltaf=fs/N;
%grafica la amplitud de los coeficientes (amplitud del espectro de frec.)
figure
fre=0:deltaf:(length(C)-1)*deltaf;
stem(fre,abs(C))
%grafica la fase de los coeficientes (fase del espectro de frecuencias)
%figure
fa=angle(C);
for n=1:length(C);
if abs(imag(C(n)))<0.1 %elimina fases "ruidosas"
fa(n)=0;
end
end
figure
stem(fre,fa)
Probar el script con los siguientes valores:
f=3 Hz (frecuencia de la señal)
N=100 (número de muestras)
fs=100 (frecuencia de muestreo)

## Slide 3
Probar el script con los siguientes valores:
f=3 Hz (frecuencia de la señal)
N=100 (número de muestras)
fs=200 (frecuencia de muestreo)
¿A que se debe y como solucionar el problema de leakage?
La distorsión en frecuencia de debe al tomar una ventana rectangular, una solución es usar una ventana con una transición mas suave para mejorar el espectro de frecuencias. Una ventana muy utilizada es la llamada ventana de Hamming, la cual mejora la representación en frecuencia, pero la señal se ve distorsionada en el dominio del tiempo.

## Slide 4
clear all
close all
f=input('f='); %frecuencia de la señal
N=input('N=');%longitud de la muestra
fs=input('fs=')%frecuencia de muestreo
Ts=1/fs;
n = linspace(0,N-5,N);%secuencia de tiempo
w=hamming(N);%ventana de hamming
y1=cos(2*pi*f*n*Ts);
y=w.*y1';%señal modificada por la ventana de hamming
%grafica señales y ventana de hamming
subplot(3,1,1)
plot(n,y1,'-o') %grafica la señal a representar
subplot(3,1,3)
plot(n,y,'o')
subplot(3,1,2)
plot(n,w)
%Calcula transformada discreta de Fourier de la señal original
C1 = zeros(size(y1)); %prepara vector de coeficientes con ceros
for k = 0 : N - 1 % para cada coeficiente
s = 0; %valor inicial del coeficiente
for n = 0 : N - 1 % para cada valor de tiempo
%s = s+y1(n + 1) * exp(-j*(2 * pi * k / N)*n); %valor parcial de coef.
s = s+y1(n + 1) * exp(-j*(2 * pi *k*Ts)*n); %valor parcial de coef.
end
C1(k + 1) = s; % valor final de cada coeficiente
end

## Slide 5
%grafica TDF de la señal original
figure
subplot(2,1,1)
fre=0:length(C1)-1;
stem(fre,abs(C1))
%Calcula TDF de la señal modificada
C = zeros(size(y)); %prepara vector de coeficientes con ceros
for k = 0 : N - 1 % para cada coeficiente
s = 0; %valor inicial del coeficiente
for n = 0 : N - 1 % para cada valor de tiempo
% s = s+y(n + 1) * exp(-j*(2 * pi * k / N)*n); %valor parcial de coef.
s = s+y(n + 1) * exp(-j*(2 * pi *k*Ts)*n); %valor parcial de coef.
end
C(k + 1) = s; % valor final de cada coeficiente
end
%grafica TDF de la señal modificada
subplot(2,1,2)
fre=0:length(C)-1;
stem(fre,abs(C))

## Slide 6
Modificar el script TDF.m para que la señal y en la línea 8 sea la suma de tres cosenos. Considerar un intervalo de muestreo para que incluya un número entero de ciclos (no leakage) y para que incluya un número no entero de ciclos (leakage). Presentar gráficos en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia (sólo amplitud).
y=cos(2*pi*f*n*Ts)+0.5*cos(2*pi*2*f*n*Ts)+0.25*cos(2*pi*4*f*n*Ts)