## Slide 1
Serie Discreta de Fourier
, Ecuación de Síntesis
, Ecuación de Análisis
La serie de Fourier permite representar funciones periódicas a través de una sumatoria finita de funciones senoidales y cosenoidales de distintas frecuencias y amplitudes.

## Slide 2
clear all
close all
A = 1;%coeficiente de amplitud
f=input('frecuencia=')
Ts=0.001;
t = 0:Ts:1; %intervalo de tiempo
y = A*cos(2*pi*f *t);%señal coseno
plot(t,y);%grafica la señal coseno
ylabel('Amplitud')
xlabel('tiempo')
Crear una función cosenoidal
Frecuencia 3 hz
function [s1] = serief(y,Ts,t) serief88
close all
Nter=input('Nter=nro de términos')
nter=1:Nter;
N=length(y);%cantidad de elementos que tiene la señal para analizar
n=0:1:N-1; %secuencia de tiempo
figure(1)
plot(n*Ts,y,'.') %grafica la señal a representar
pause(2)%pausa para visualizar la señal a representar

## Slide 3
%Calcula los coeficientes de la serie de Fourier (Ecuación de Análisis)
for k = 0 : N-1 % para cada coeficiente
s = 0; %valor inicial del coeficiente
for n = 0 : N - 1 % para cada valor de tiempo
s = s+y(n + 1) * exp(-j*(2 * pi *k*n *Ts)); %valor parcial de coef.
end
C(k + 1) = s/N; % valor final de cada coeficiente
end
%Calcula el valor de cada término de la serie de Fourier (Ecuación de Síntesis)
for i=1:length(N-1)
n=0:1:N-1;
ar(1,:)=(C(1).*(exp(1j*2 * pi *0*n *Ts)));%término de contínua
v=2;
for k = 1 : N-1 % para cada coeficiente
ar(v,:)=((C(k+1).*(exp(1j*2 * pi *k*n *Ts))+conj(C(k+1)).*(exp(-1j*2 * pi *k*n *Ts))));%armónicos
v=v+1;
end
i=i+1;
end

## Slide 4
%Define variables para realizar los gráficos
fre=0:length(C)-1; % vector de frecuencias
v=1;
fre=fre(1:Nter+1); %frecuencias correspondientes a la cantidad de términos
for i=1:Nter+1
freneg = -fliplr(fre(i));
Cneg = fliplr(abs(C(i))');
%grafica el espectro de frecuencias correspondiente a los
%términos de la serie solicitados (análisis)
figure(2)
subplot(2,1,1)
stem(fre(i),abs(C(i)),'b','filled'),hold on,stem(freneg,Cneg,'b','filled')
axis([-max(fre)-1 max(fre)+1 0 max(abs(C))*1.2])
hold on

## Slide 5
%gráfica el aporte de cada término a la serie(aporte a la síntesis)
figure(2)
subplot(2,1,2)
plot(n*Ts,(ar(v,:)))
axis([0 1 min(y)-1 max(y)+1])
hold on
v=v+1;
pause(1)
end
s1=sum(ar(1:Nter+1,:)); %suma los términos de la serie (síntesis)
%grafica el resultado de la serie (síntesis)
figure(2)
subplot(2,1,2)
plot(n*Ts,(s1),'k')
plot(t,y,'b')
hold off

## Slide 6
Luego de ejecutar el script coseno, llamamos a la función serief88 e introducimos un numero de términos para representarla, en este caso 5. La ecuación de síntesis se grafica en negro.
clear all
close all
A = 1;%coeficiente de amplitud
f=input('frecuencia=')
Ts=0.01;
t = 0:Ts:1-Ts; %intervalo de tiempo
y1 = 4*cos(2*pi*f *t);%señal coseno
y2 = A*cos(2*pi*2*f *t);%señal coseno
y3 = A*cos(2*pi*3*f *t);%señal coseno
y=y1+y2+y3+0.4;%suma de cosenos
plot(t,y);%grafica la suma de cosenos
ylabel('Amplitud')
xlabel('tiempo')
Realizar lo mismo que para el coseno pero usando 10 y 4 términos.
Suma de cosenos

## Slide 7
10 Términos
4 Términos

## Slide 8
clear all
close all
A = 1;%coeficiente de amplitud
Wdt = 0.5;%selección de máximo
Ts=0.01;
t = 0:Ts:1; %intervalo de tiempo
y = A*sawtooth(2*pi*1 * (t-0.5) , Wdt);%onda diente de sierra (triangular si
%Wdt=0.5)
plot(t,y);%grafica la onda triangular
ylabel('Amplitud')
xlabel('tiempo')
Triangular
10 Términos
33 Términos

## Slide 9
¿Cuál es la cantidad máxima de términos que debemos utilizar para una correcta representación?
La cantidad máxima de términos será igual a la frecuencia de Nyquist, esto se calcula como la mitad de la frecuencia de muestreo, que a su vez la obtenemos como la recíproca del tiempo de muestreo, en este caso la podemos leer del script de la onda triangular, Ts=0,01 , tal que Fs= 100, por lo que el número máximo de términos sería de 50.
55 Términos
100 Términos
Se observan espectros de frecuencia duplicados al tomar una cantidad de términos muy grande. En el dominio del tiempo observamos que la señal representada difiere de la original.

## Slide 10
Cuadrada
Generamos una onda cuadrada con: ancho = 50 deltat = 0.25
clear all
close all
A = 1;%coeficiente de amplitud
ancho=input('ancho=')
deltat=input('deltat (valores<1) = ')
Ts=0.001;
t = 0:Ts:1; %intervalo de tiempo
y = A*square(2*pi*1 * (t-deltat),ancho);%señal cuadrada
y=heaviside(y);%acota los valores del pulso entre 0 y 1
plot(t,y);%grafica la señal cuadrada
ylabel('Amplitud')
xlabel('tiempo')
10 Términos
66 Términos
“Fenómeno de Gibbs” el cual se ve en la función aproximada de la serie de Fourier. Esto se ve como una oscilación que sobrepasa el valor del pulso de la señal original

## Slide 11
b) ancho = 10 y deltat =0.45
60 Términos
30 Términos
Al disminuir el ancho de la señal cuadrada aumenta la cantidad de componentes de frecuencia.

## Slide 12
b) ancho = 2 y deltat =0.49
128 Términos
66 Términos
Si se observa desde la gráfica obtenida en con la señal coseno y se la compara con la última obtenida vemos como ha cambiado complejidad en el espectro de frecuencia de las distintas señales tratadas.
Concluimos que siempre que se tome un mayor número de términos para aproximar por serie de Fourier la representación será mejor siempre y cuando se respete el número de máximo de términos

## Slide 13
En el script senial2.m elegir un período de muestreo Ts=0.01s. Procesar la señal que resulta con la función serief88.m .Presentar las figuras del espectro de frecuencias y del desarrollo en Serie de Fourier.
Aplicar un muestreo Ts=0.02s y explicar que sucede. Presentar figuras
Ejercicios
La señal senial256 fue recolectada con una frecuencia de muestreo de 256Hz.
Graficarla en el dominio del tiempo.
Si aplicamos la función serief88.m ¿Cuántos términos deberíamos incluir para asegurarnos que representamos todas las frecuencias que componen a senial256? Presentar gráficos.

## Slide 14
clear all
close all
Fs=256;
Ts=1/256;
y=load('senial256');
t=0:1/256:(length(y)-1)*(1/Fs);
figure
plot(t,y)
El número de máximo de términos que podemos tomar es 128 (256/2)
128 Términos
33 Términos

## Slide 15
clear all
close all
Ts=input('Ts=');
t=0:Ts:4;
A1=rand;
A2=rand;
A3=rand;
A4=rand;
A5=rand;
A6=rand;
A7=rand;
A8=rand;
y1=(A1*3)*cos(2*pi*(2)*t);
y2=(A2*3)*cos(2*pi*(5)*t);
y3=(A3*3)*cos(2*pi*(8)*t);
y4=(A4*3)*cos(2*pi*(13)*t);
y5=(A5*3)*cos(2*pi*(30)*t);
y6=(A6*3)*cos(2*pi*(22)*t);
y7=(A7*3)*cos(2*pi*(16)*t);
y8=(A8*3)*cos(2*pi*(10)*t);
y=y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8;
plot(t,y)
Señal con TS=0.01
25 Términos

## Slide 16
50 Términos
Si cambiamos el tiempo de muestreo a 0.02s, cabe de esperarse que el número máximo de términos admitidos en la función serief88 será de Fs/2=(1/0.02)/2=25

## Slide 17
25 Términos
¿Observa algún inconveniente?

## Slide 18
Obtener una señal cualquiera, triangular, cuadrada o incluso algún sonido o tono.
Graficarla en el dominio del tiempo.
Aplicar la función serief88.m Presentar gráficos.